ZB-NPY1600/5600纸张/纸板耐破度测定仪

一、产品概述

ZB-NPY1600/5600纸张/纸板耐破度测定仪是测定纸张/纸板耐破度的专用仪器。按国际通用的缪纶工作原理设计。

仪器采用高精度传感器，测量精度高。夹持系统采用手动式，方便操作。具有数据处理功能，可直接得出各项数据的统计结果，并能自动复位，操作方便，容易调节，性能稳定。

二、执行标准

ISO 2758《纸------耐破度的测定》

GB/T 454《纸耐破的测定》

三、主要性能参数

1、夹持系统采用手动式，方便操作，无需气源

2、操作系统实时显示试样的耐破强度。

3、自动测量、统计、打印测试结果，并具有数据保存功能；

4、高速微型打印机，打印高速，使用方便，故障低；

5、机电一体化现代设计理念，结构紧凑，外观美观大方，维修方便；

6、大屏幕，彩色触摸屏。操作简单。

7、本仪器配有标准RS232接口，可配合微机软件进行通讯

四、主要技术参数

| 参数项目 | ZB-NPY5600 | ZB-NPY1600 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | AC220V±10% 50HZ |
| 测量范围（kPa） | 200-5600 | 50-1600 |
| 示值准确度 | ±0.5%F.S |
| 加压速度（mm/min） | 170±15 | 95±5 |
| 试样夹持力（kPa） | ≥700 | ≥430 |
| 胶膜阻力（kPa） | 凸起10mm，压力为170-220 | 凸起9mm，压力为25-35 |
|  | 凸起18mm，压力为250-350 |  |
| 液压系统密封性 | 在测量上限值，一分钟压降<10%Pmax |
| 上下夹环孔径 | ∮31.5±0.05 |
| 仪器尺寸（长*宽*高）mm | 480*420*600 |
| 净重kg | 65 |

提示: ZB-NPY1600为纸张耐破度仪，ZB-NPY5600为纸板耐破度仪。