产品名称：工业氧气检测仪/在线氧气检测仪/氧气变送器 产品型号：HA8-O2-I（-30-75℃） 工业氧气检测仪/在线氧气检测仪/氧气变送器 型号：HA8-O2-I 一、产品描述 HA8-O2-I工业氧气检测仪特别适用于检测高纯氧气、微量氧气、工业环境、烟气尾气和其它特殊环境中的氧气浓度连续在线检测，仪器采用进口电化学工业氧气传感器和微控制器技术，具有信号稳定，精度高、重复性好等优点，防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种控制报警器、PLC、DCS 等控制系统，可以实现远程监视，远程控制，远程报警，计算机数据存储、分析等功能。 二、产品特性： ① 进口高性能电化学工业氧气传感器，完全不受其他气体干扰，使用寿命长达5年 ② 采用先进的微处理器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好 ③ 仪器具有：4-20mA/RS485信号输出，继电器输出，数据恢复，数据存储（选配）等功能 ④ 现场带背光大屏幕多参数LCD显示，直观显示气体浓度、类型、单位、工作状态等 ⑤ 独立气室，更换传感器无须现场标定，传感器关键参数自动识别 ⑥ 全量程范围温度数字自动跟踪补偿，保证测量准确性 ⑦ 全软件自动校准功能，本机共设标准三按键实现单人单点现场维护技术参数 三、技术参数： • 检测气体：氧气（O2） • 检测原理：电化学原理，检测方式为扩散或泵吸，长期连续工作 • 安装方式：壁挂式、管道式(螺纹尺寸:M45X1.5mm)、流通式、泵吸式可选 • 测量范围：0～2000、5000、10000、30000，0～30%、100%VOL可选 • 分 辨 率：1ppm（0～30000ppm）；0.01%VOL（0～100%VOL） • 精 度：≤±1%（实际浓度） • 重 复 性：≤±1% • 零点漂移：≤±1%（F.S/年） • 响应时间：≤20秒（T90） • 恢复时间：≤20秒 • 输出信号：用户可根据实际要求而定，最远可传输2000米（单芯1mm²屏蔽电缆） ① 两线制4-20mA电流信号输出（三线制可选） ② RS-485数字信号输出，配合RS232转接卡可在电脑上存储数据（选配） ③ 2组继电器输出：无源触电容量220VAC 3A，24VDC 3A（选配） ④ 报警信号输出：现场声光报警，报警声音：< 90分贝（选配） • 连线方式：3/4″NPT内螺纹 • 壳体材料：压铸铝，防爆防腐蚀 • 防爆标志：ExdII CT6，防爆证书编号：CNEx10.1807 • 防护等级：IP65 • 工作电源：24VDC（12-30VDC） • 工作温度：-30-75℃特殊要求根据需要定制） • 工作湿度：≤95%RH，无冷凝（湿度>90%RH，可配过滤器） • 工作压力：≤200Kpa • 尺 寸：170×140×80mm • 重 量：1.5Kg